# CEE POWER 18-42路电源直通箱

## 性能特点：

- 18-42回路自由组合，方便电源电器之间的边接。

- 配备二级开关，符合供电规范。

- 电源指示前面板：电压表式、电压电流表式可选择（定制）。

- 分路空开前面板：6路式、12路式选择（与输出背板配套、定制。

- 多种输出背板：3*10A、40A、三芯防水插、32A三芯胶木插、19芯等（定制）。

## 订购信息：

| 型号 | 描述 | 尺寸（mm） | 重量 |
| --- | --- | --- | --- |
| POWER-18 | 18路电源直通箱（18CH） | 600*520*750 | 26KG |
| POWER-24 | 24路电源直通箱（24CH） | 600*520*860 | 28KG |
| POWER-30 | 30路电源直通箱（30CH） | 600*520*970 | 35KG |
| POWER-36 | 36路电源直通箱（36CH） | 600*520*1080 | 42KG |
| POWER-42 | 42路电源直通箱（42CH） | 600520*1190 | 49KG |